出處：中華民國立體停車場協會

交通，一直是市政問題的焦點，而停車位嚴重不足則是導致交通紊亂的禍源。在這寸土寸金的時代，平面式停車場早已不敷使用，因此，機械式立體停車設備的高效率訴求，方能確實解決棘手的停車問題。

機械式立體停車設備具五大優勢，尤其在所需面積方面，是平面停車場的十分之一；安全上的考量則具備防火、防盜以及因使用者疏忽的安全系統；此外，如降低約50﹪的造價成本，自動化操作容易性則是省下了管理人員的費用，以及車輛進出的方便性等，都是未來規劃停車場的重要因素。

多功能機械式立體停車場將取代過去平面式停車場，成為交通黑暗期的終結者。

＜垂直循環式＞

此型乃是在細長鐵塔的頂端與底部安裝巨大齒輪，兩端齒輪則利用循環鏈條連接，鏈條採等距方式懸掛車箱以供停車。車箱隨著巨大齒輪的轉動而迴轉，車輛即依順序進入車箱停放。其運作方式與遊樂園中的摩天輪運作有點類似。這種停車設備，在縱深七公尺，面寬六公尺，約42平方公尺(十四坪)的土地，可設置一座停車塔，約收容停放20-40台左右。設置的方式，可獨立於屋外，或建造於大樓內，如有高度限制，亦可轉而延伸至地下，並有上部入庫、中間入庫、下部入庫三種入庫方式。

＜水平循環式＞

此種方式的運作與垂直循環式的原理類似，不同的是將放置車輛的車板PALLET)，在同一平面作有次序的排列，車板為平移循環的運動。依車輛行進的方向排列的稱為縱型，橫向排列的稱為橫型；而車板轉換部分直線進行的稱為箱型水平循環式，圓弧進行的則稱為圓形水平循環式。此種方式是連車道空間一起利用的高收容停車場，若多層重疊可為大型的停車場。

＜多層循環式＞

利用水平循環式原理，採履帶狀方式，將撘載車輛的車板(PALLET)，多層並列連結而成，當車板順序移動時，便可停放車輛。由於履帶狀的特性，本型式適合設置於建築物的地下室，特別是鐵路、高架道路下方、一般道路的地下等，細長地形更是適用。

車輛的收容可分縱向及橫向，左右兩端昇降部分，若設置車板是以曲線式昇降，是為圓形循環式；若以直線昇降方式，是為箱型循環式。

＜電梯滑動式＞

本型式與電梯式基本功能相同，配置於電梯移動路線的兩側，當電梯移動時，除昇降外同時可做水平移動，故可在最短時間將車輛移到車位，本型式通常使用於較大規模之停車場，其所需基地面積最小為100-120平方公尺，當電梯移動至預定車位，電梯中車輛亦分為自行駛入車位，或機械水平搬運方式二種。

＜平面往復式＞

本型式是於平面上搬運及容納車輛的設備，可分為搬運式及容納式。搬運式是利用水平移動車板，將車輛移至停車位；容納式則是用水平移動車箱運送車輛，該車板同時供停放車輛用，搬運式則僅有一只停車板，也就是說，容納式需有與車位相同數量之車板，毋須留設車道，故可比同樣空間的搬運式停車場，增加百分之30-50之車位數。

＜電梯式＞

以車輛用電梯為主體，設置車板層，以昇降機將車輛昇降至將停放之層數，然後再將該車駛入欲停放的位置，或透過水平搬運設備，或車板交替方式，使車輛順利移入停放之車位。

＜二段、三段、多段式＞

二段式停車設備分昇降式及橫移昇降式兩類。昇降式即單純把車輛二層停放；橫移昇降式則下層的車輛能左右移動，上層則利用下層空出部分出入，意即上層的車輛能不受下層車輛影響，快速進出停車場。而以二段式原理為基礎，向上加層重疊，擴充為三段或多段式的停車設備，若在地面以下設置坑井(PIT)，是為地下多段式。

＜汽車電梯(昇降機)＞

功能上分為普通昇降型及可以迴轉的迴旋型；在驅動構造上，則有鋼索式、油壓式、油壓鋼索混合式、鏈條式及螺旋式等數種。一般而言，以地下室供停車場，昇降距離短，且不易留設機械房所需的空間，比較適合用油壓式汽車電梯；在建築物屋頂設置停車場，因昇降距離長，則以鋼索式較為恰當。

附帶說明的是，停車場法中大樓附設停車場，其昇降機應設置大型車用方可。